鄂环审字〔2024〕25号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司丁烯醛处置变更项目环境影响报告书的批复

内蒙古双欣环保材料股份有限公司：

你公司报送的由内蒙古永鑫环保服务有限公司编制的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司丁烯醛处置变更项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区蒙西产业园内蒙古双欣环保材料股份有限公司现有厂区内。

原鄂尔多斯市环境保护局于2016年2月出具了《关于11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇项目丁烯醛的处置变更环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2016〕20号），并于2017年2月取得原鄂尔多斯市环境保护局《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇项目丁烯醛的处置变更竣工环境保护验收意见》（鄂环监字〔2017〕23号），焚烧炉的设计焚烧能力为300千克/小时，焚烧量为11吨/年，实际焚烧负荷为120千克/小时，焚烧时间110小时/年。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司拟通过对原有工程增加精馏次数来提高产品纯度，在此过程中导致丁烯醛产生量增加，本次变更后丁烯醛废液焚烧量为922吨/年，焚烧负荷不变，仍为120千克/小时，年工作时间增加为7683小时。同时本项目焚烧烟气处理增加急冷塔处理措施，其它工艺均不发生变化。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 大气污染防治措施。焚烧尾气通过“急冷塔+两级水喷淋塔+除雾塔烟气净化系统”处理后通过25米高烟囱排放，排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中相关要求。

- 水污染防治措施。焚烧系统废水（喷淋和除雾塔产生的废水）沉淀后循环使用，定期进行更换，更换后废水与循环冷却水排水均进入厂区现有污水处理设施处置，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水标准回用于喷淋系统。

- 其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声达标。碱水池沉渣属于危险废物，集中收集后暂存于现有危废库，定期送往鄂尔多斯市新华水泥有限公司进行处理。

- 针对原有工程存在的问题，本次提出需按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并开展地下水和土壤污染隐患排查，建立土壤和地下水监测制度。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古永鑫环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年1月23日印发