鄂环审字〔2024〕26号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古东华能源有限责任公司一期工程

(60万t/a)甲醇项目锅炉变更

环境影响报告书的批复

内蒙古东华能源有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司编制的《内蒙古东华能源有限责任公司一期工程(60万t/a)甲醇项目锅炉变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

## 内蒙古东华能源有限责任公司一期工程(60万吨/年)甲醇项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区，建设规模为年生产甲醇60万吨，硫酸31000吨，杂醇油5300吨。2007年，原内蒙古环境保护厅以内环审〔2007〕233号文件对《内蒙古西蒙集团公司一期工程(60万吨/年)甲醇项目环境影响报告书》进行了批复，2013年11月，原内蒙古环境保护厅以内环审〔2013〕208号文件对《内蒙古东华能源有限责任公司一期工程(60万吨/年)甲醇项目变更工程环境影响后评价报告书》进行了批复，项目建设内容包含配套锅炉房一座，内设3台140吨/小时蒸汽锅炉，两用一备。目前项目建成投产已超过10年，设备性能不稳定性逐步增加，需不定时增加供汽量以满足生产工艺要求，2台锅炉已无法满足系统用汽需求。同时在生产系统出现异常工况时，为保证下级蒸汽管网稳定，需加大锅炉供汽负荷，从而造成2台锅炉超负荷运行，存在安全隐患。另外，厂区内近2年新建的体育馆、工业污水处理站及危险废物储存库按设计要求需要供暖，全厂新增供暖面积约1.4万m2，进一步增加蒸汽需求。鉴于以上原因，建设单位拟启用备用锅炉，3台锅炉同时运行，以保证生产系统稳定运行。

本项目主要变更内容为同时开启3台140t/h蒸汽锅炉、敷设双回路供暖管网，冬季新增危废库、高盐废水零排放区处理站、体育馆合计采暖面积1.399万m2。项目总投资300万元，其中环保投资30.5万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

## 1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。3台循环流化床锅炉烟气经炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+强冷+SCR烟气脱硝+电除尘+炉外半干法脱硫+布袋除尘处理工艺处理后排放。汞及其化合物排放浓度需满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度需满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号)中超低排放标准限值要求。

## 2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。锅炉排污水排入厂区内的高盐水零排放项目，处理后回用于生产系统，不外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。脱硫渣、飞灰、炉渣、除尘灰暂存于现有灰渣仓，定期运至内蒙古大路工业园西区一般工业废渣处理场填埋处置；废布袋由厂家更换回收；废催化剂、废矿物油、废油桶委托有资质单位清运、处置。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月23日印发