鄂环审字〔2024〕28号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市

杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市杭盖新能源工程有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市杭盖新能源40MW分散式风电乡村振兴项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇，项目装机容量为40MW，一次性建成，共建设1台单机容量为6.5MW的风电机组，5台单机容量为6.7MW的风电机组，每台风力发电机组配置1台箱式变压器。按风力发电机组布置及线路走向划分，风电场40MW容量共设2回35kV集电线路，每回集电线路均接至110kV升压站35kV配电装置。集电线路采用电缆线路设计方案。升压站内容单独进行环境影响评价，不在本次评价范围内。主要建设主体、辅助及环保工程等。项目总投资金额为 22379.69万元，环保投资金额为170万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.应加强生态环境保护及恢复管理。限制施工范围，施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；开挖土方、施工材料采用篷布苫盖，施工弃土及时清运或利用；表土堆存苫盖抑尘；严格控制施工场地占地，尽量减少占地，施工前对表土进行剥离，施工结束后对临时占地进行覆土绿化；开工建设前须取得对林地、草地占用的手续，确保区域林地、草地生态功能不降低。风机使用白色为主叶片尖部橙红色警示鸟类避让。平整覆土撒播适合当地的草籽，植被覆盖度恢复到与周边生态环境一致。

2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。施工场地四周设置围挡，定期进行洒水；施工废水经沉淀后回用于施工工序，生活污水经收集后定期拉运至污水处理厂；噪声通过合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护；生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门集中处置。建筑垃圾分类回收，将不可回收的建筑垃圾运往当地城建部门指定地点处理。

运营期无废水产生。限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前洒水抑尘；选用低噪声设备，声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准限值；废润滑油依托升压站危废暂存间暂存，交由有资质单位进行处置；生活垃圾依托升压站交由当地环卫部门统一清运。事故油池均做基础防渗，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

4.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地和永久占地的植被恢复工作。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古添翼环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月23日印发