鄂环审字〔2024〕29号

鄂尔多斯市生态环境局关于

中能智新杭锦旗10MW分散式风电项目

环境影响报告表的批复

杭锦旗智新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司编制的《中能智新杭锦旗10MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查，项目风电场规划装机容量10MW，装设2台单机容量5.0MW风机，叶轮直径为192m，轮毂安装高度110m。配套工程包括2台箱式变压器及1座35kV开关站，采用无人值守模式，以单回35kV线路接入敖楞布拉110kV变电站35kV侧。本次评价内容不包括35kV送出线路。项目永久占地0.7046hm2，临时占地1.0247hm2。主要建设主体、辅助及环保工程等。项目总投资6680.98万元，其中环保投资74万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强生态环境保护及恢复管理。施工前依法办理林地、草地征用手续。按照设计确定征占土地范围，不得乱压乱占；施工作业过程严格控制作业区域，减少不必要的草地碾压和破坏。剥离表土堆放密目网苫盖及时回填利用；风机基础永久占地除硬化区外，其余场地在施工结束后进行植被恢复，植被覆盖度不低于周边。合理安排施工时间，减小对夜行鸟类的影响。使用白色为主叶片尖部橙红色警示鸟类避让；按照植被恢复措施及进度安排完成植被恢复，确保区域生态功能不降低。

2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。施工现场设置围栏或屏障，缩小扬尘扩散范围。施工材料堆放点遮盖篷布；运输车辆遮盖篷布；选用低噪声机械设备，合理布置施工现场，合理安排施工进度，避免对施工周边造成长期影响；设置1座防渗旱厕，生活污水定期清掏拉运至污水处理厂处理，不外排；生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门集中处置。建筑垃圾分类回收，将不可回收的建筑垃圾运往当地城建部门指定地点处理。

运营期无废水产生。项目检修道路采用200mm厚泥结碎石路面，车辆按照固定路线行驶，定期洒水抑尘；危废暂存间设置通风口，废润滑油密闭存放、定期清运，减少废气产生量。危废暂存间、事故油池采取基础防渗+2mm的HDPE人工防渗膜进行防渗处理，渗透系数K≤10-10cm/s；选用低噪声设备，经基础减震、隔声等措施后，风机周围声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，开关站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；新建1座10平方米的危废暂存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年1月23日印发