鄂环审字〔2024〕32号

鄂尔多斯市生态环境局

关于杭锦旗宏威联年产3万吨糠醛产业链项目（一期）环境影响报告书的批复

杭锦旗宏威联生物科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古拓森环保科技有限公司编制的《杭锦旗宏威联年产3万吨糠醛产业链项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园。建设3条年产10000吨糠醛生产线，生产工艺由玉米芯预处理、水解、原液蒸馏、粗糠醛脱水脱酸精制、废水蒸发、糠醛渣处理等工序组成。主要建设内容包含原料储存场、糠醛车间、锅炉车间、水处理车间、生产辅助设施及配套建设相关的仓库、生活办公区等。本项目总投资31000万元，其中环保投资为632万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。原料粉碎筛分废气经密闭收集后由袋式除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值要求。糠醛生产工序水解釜排渣废气排至密闭排渣房，与排渣房废气一起经过“VOC冷凝器+一级水洗塔+二级水洗塔+除雾塔”处理后，不凝气送入锅炉焚烧后排放；硫酸储罐呼吸废气、糠醛储罐呼吸废气、水解工段水解釜排空废气、稀酸配制废气、原液罐、分醛罐处产生的不凝气，工艺废水储罐放空废气、精馏抽真空废气、冷凝废气经过“VOC冷凝器+一级水洗塔+二级水洗塔+除雾塔”处理后，不凝气送入锅炉焚烧后排放；上述废气中甲醇、硫酸雾、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，丙酮满足参照执行的吉林省地方标准《糠醛工业污染物控制要求》（DB22/426-2016）表4最高允许排放浓度。燃糠醛渣专用锅炉废气经“低氮燃烧器+SNCR脱硝+旋风除尘+脱硫塔(石灰石膏法)+湿式静电除尘除雾器”处理后排放，甲醇、硫酸雾、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，丙酮满足参照执行的吉林省地方标准《糠醛工业污染物控制要求》（DB22/426-2016）表4最高允许排放浓度，颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 大气污染物特别排放限值，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中限值要求。

原料装卸工序位于全封闭车间，并洒水抑尘；排渣房设置全封闭负压车间；装置区加强泵、法兰、阀门、管道的维修维护、检查更换，减少产品周转天数，合理选择设备等，通过采取上述措施，确保厂界颗粒物、甲醇、硫酸雾、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限制要求，丙酮满足参照执行的吉林省地方标准《糠醛工业污染物控制要求》（DB22/426-2016）表4无组织排放浓度，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中的新扩改建二级标准，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 排放限值。

3、水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施。蒸馏废水进入废水蒸发系统生产二次蒸汽用于原料水解，蒸发后浓缩液用于稀酸配制；排渣房废气处理系统水洗、雾化冷凝废水回用于稀酸配制；循环冷却排污水、燃糠醛渣专用锅炉排污水进入锅炉脱硫除尘系统作为脱硫除尘系统补充水；软水制备排污水部分用于原料洒水抑尘，剩余部分进入锅炉脱硫除尘系统作为脱硫除尘系统补充水；脱硫除尘废水絮凝沉淀后循环使用；化验室设备清洗废水回用于生产工序。生活污水经化粪池处理后委托杭锦旗亿嘉环境治理有限公司处理。

4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

5、固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

6、地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古拓森环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年1月24日印发