鄂环审字〔2024〕33号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目5MW光伏电站及电解水制氢站工程

环境影响报告书的批复

深能北方（鄂托克旗）能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古哈立斯环境科技有限公司编制的《鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目5MW光伏电站及电解水制氢站工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇境内，其中光伏电站位于鄂托克旗棋盘井镇伊克达来嘎查，制氢站位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园东项目区。建设内容包括新建5MW光伏发电项目，新建约20000吨电解水制氢站，配套建设降压站、储氢设施、进站道路、综合楼等相关附属设施，新建1条1.2km场外集电线路，降压站及输电设施的辐射影响分析内容另行环评。本项目总投资100000万元，其中环保投资1631万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制光伏场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。对各场地剥离表土和开挖基础临时堆土进行苫盖，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复。运营期加强植被管护，保证成活率。

- 水污染防治措施。电解水制氢站脱盐水站产生的浓盐水、循环冷却水排污水经电解水制氢站内新建的污水处理站处置，采取“超滤+离子交换+二级反渗透+蒸发结晶”的工艺，出水同时满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）循环冷却水水质指标及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫水质指标后，部分回用于本项目循环冷却水补水、厂区绿化及抑尘，剩余部分由罐车拉运至园区污水处理厂处理。光伏板冲洗废水自然蒸发。生活污水经化粪池处理后由罐车定期拉运至园区污水处理厂处理。

- 制氢站通过优化平面布置，选用低噪声设备，采取基础减振、隔音罩等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。光伏电站厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

- 严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古哈立斯环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年1月24日印发