鄂环审字〔2024〕38号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司煤矿井下煤矸石充填项目环境影响

报告表的批复

内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司编制的《内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司煤矿井下煤矸石充填项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇黄天棉图村宏测煤矿工业场地内。矸石处理规模为40万吨/年，对宏测煤矿5-1煤层、3-1煤层采空区进行充填，充填服务年限为5.24年。采用膏体充填工艺，主要由地面制浆系统、管路输送系统和井下膏体充填系统及其他附属设施组成。项目总投资7124万元，其中环保投资473.2万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。破碎、筛分、搅拌等工序设置于封闭厂房内，矸石输送采用全封闭皮带,筛分、破碎、搅拌粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值。水泥、添加剂、成品矸石仓废气经仓顶自带除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值。厂界无组织排放颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值。

3、水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。充填管道冲洗废水及充填膏体泌水依托煤矿现有的矿井水处理设施处理后回用；生活污水依托煤矿现有的生活污水处理设施处理后回用。

4、通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年1月26日印发