鄂环审字〔2024〕44.号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古洁之源环保科技有限公司气化渣

再利用处理及活性炭生产项目

环境影响报告表的批复

内蒙古洁之源环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《内蒙古洁之源环保科技有限公司气化渣再利用处理及活性炭生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇葫芦素村内蒙古卓睿树源环保科技有限公司一般固体废弃物综合利用项目厂区内。租用卓睿树源已建成厂房及空地，年处理气化渣100万吨，年产碳粉20万吨，年产路基材料75.2万吨，年产土壤改良剂7.45万吨，15万吨分选尾渣用于制砖(委托卓睿树源公司代加工，年产环保砖 5500万块标准砖）剩余30万吨尾渣送中天合创渣场填埋处理。主要建设内容包括生产车间、原料库、产品库等公辅工程及环保工程。项目总投资498.7万元，其中环保投资84万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。通过采取全封闭、布袋除尘器收集后经15米高排气筒排放等措施，粉尘排放须满足中《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求；无组织颗粒物、臭气浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。

3.强化废水处理与回用，洗选废水实现闭路循环，脱出水用于洗选补水、洒水抑尘用水及送卓睿树源公司作为生产用水，不外排；生活污水排入卓睿树源公司厂区内已建成的化粪池收集，定期拉运处理。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置。废矿物油、废油桶（危险废物）暂存于本项目危废品暂存库内，最终交由有资质的单位处置，危废品暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。

6.根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017),“以土壤改良、地块改造、地块修复和其他土地利用方式直接施用于土地或者生产施用于土地的物质（包括堆肥），仍然作为固体废物管理”。土壤调理剂产品应该符合相关产品质量标准要求，在风险可控的前提下用于周边沙质土壤、矿山塌陷区、矿山绿色治理、园林绿化的土壤调理，在未取得有关部门许可前，不得用于农田土壤调理。建设单位在实际运营过程中应做好相关的管理台账，按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。

7.建设单位须明确租用场地责任，不得影响卓睿树源公司原项目正常生产，如出现问题，本项目依据承诺不得继续生产。

强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年2月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                     2023年2月20日印发