鄂环审字〔2024〕49号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目（二期）

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目（二期）位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北区，本项目年产15GW拉晶切片、年产1GW光伏电池、年产13GW光伏组件，主要建设内容包括拉晶切片厂房3座、电池厂房1座、组件厂房3座及配套的公用、辅助及环保工程等。项目总投资820000万元，其中环保投资1785万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.施工期污染防治措施。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，建筑材料定点堆放，并采取防尘抑尘措施，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；合理安排施工时间，合理布置施工场地，采用低噪声设备，运输车辆减速禁鸣；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.大气污染防治措施。拉晶切片厂房破碎废气、抽真空废气、清炉废气经集气罩收集，布袋除尘器处理后排放；酸洗废气经密闭管道收集，二级碱吸收处理后排放；粘胶挥发废气经集气罩收集，二级活性炭处理后排放。电池厂房制绒及抛光产生的碱雾，经密闭管道收集，一级水吸收处理后排放；制绒酸洗废气、背抛酸洗废气、去BSG酸洗废气经密闭管道收集，二级碱吸收处理后排放；扩散废气经密闭管道收集，二级碱吸收处理后排放；沉积废气、氧化铝废气、氮化硅废气采取“硅烷燃烧装置+二级碱吸收”处理后排放；印刷废气经集气罩，二级活性炭处理后排放；烘干废气经密闭管道收集，二级活性炭处理后排放，烧结废气经“高温氧化+二级活性炭”处理后排放。组件厂房串焊废气、汇流带焊接废气、接线盒焊接废气经集气罩收集，“布袋除尘器+二级活性炭”处理后排放；层压废气、粘胶废气、清洗废气经集气罩收集，二级活性炭处理后排放。危废库非甲烷总烃经一级活性炭处理后排放。以上废气排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5电池类别排放限值要求，其中非甲烷总体和硫酸雾分别参照《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5锂离子/锂电池和铅蓄电池类别标准限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求。

污水站恶臭经密闭收集，一级碱吸收处理后排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求。厂房及生活燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求。

运行期无组织废气为拉晶切片厂房、电池厂房、组件厂房产生的无组织废气以及污水站产生的无组织臭气等。通过采取封闭厂房、密闭管道输送，定期检修集气装置、污泥及时清运等措施降低无组织废气对环境的影响。确保厂界非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、氟化物、氯化氢、氯气、氮氧化物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表6企业边界大气污染物浓度限值要求，非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。单晶切片工序及电池工序产生的碱性废水经酸碱废水处理系统进行pH调节后，送中水处理系统处置，中水处理系统采用“石英砂过滤+超滤+一段反渗透+二段反渗透+蒸发结晶”的处理工艺，出水达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）标准后，用于循环水系统和纯水站补水。单晶切片工序、电池工序及公辅工程产生的含氟废水经含氟废水处理系统处理后，送酸碱废水处理系统处置，含氟废水处理系统采用“pH调节+二级除氟+絮凝+沉淀”的处理工艺。单晶切片工序产生的研磨废水经研磨废水处理系统处理后，送酸碱废水处理系统处置，研磨废水处理系统采用“pH调节+絮凝沉淀”的处理工艺。单晶切片工序产生的有机废水、废气处理系统含氨废水、车间和地面冲洗废水、生活污水经有机废水处理系统处理后，送酸碱废水处理系统处置，有机废水处理系统采用“pH调节+A/O2+絮凝沉淀”的处理工艺。循环冷却系统排污水、超纯水站排污水、锅炉排水进入中水处理系统进行处置。

4.严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。依据《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

6.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年应组织开展环境影响后评价。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年2月28日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年2月28日印发